Техническое задание

на разработку проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия областного значения «Римско-католический молитвенный дом "Костел", сер. XIX в.», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Ивановская. 41 А.

| 1 | Наименование объекта культурного наследия | «Римско-католический молитвенный дом "Костел", сер. XIX в.» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Адрес объекта культурного наследия | 156005, г. Кострома, ул. Ивановская, 41 А |
| 3 | Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану | Постановление главы администрации Костромской области от 30.12. 1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 2 |
| 4 | Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование | Одноэтажный деревянный главный дом ("костел") – памятник архитектуры позднего классицизма с декором, частично переделанным в формах эклектики. Прямоугольный в плане объем на невысоком кирпичном цоколе, вытянутый вдоль улицы, завершен вальмовой кровлей. На главном фасаде на фоне горизонтальной обшивки калеванным тесом выступают прямоугольные окна в наличниках с сандриками. В центральной части три из них разрежены, а на флангах образуют широкие тройные проемы под общим сандриком. На западном торце – два более высоких арочных окна в прямоугольных наличниках с сандриками, сохранивших первоначальную расстекловку, веерную в верхней части. Вход в здание – со стороны дворового фасада через дощатый тамбур. Состояние стен в целом – удовлетворительное, за исключением нижних участков стен, подверженных периодическому замачиванию капиллярным поднятием грунтовых вод (встречаются очаги грибковых поражений). Состояние лестниц - удовлетворительное. Крыльца перед всеми входами утрачены или скрыты под поздними наслоениями грунта. Фундаменты ленточные из бутового камня, общее состояние в целом удовлетворительное, однако в местах выпуска канализационных сетей - трещины и просадки цоколя. Отмостка – асфальтобетонная, в крайне неудовлетворительном состоянии. Общее техническое состояние здания- удовлетворительное. |
| 5 | Цель выполняемых работ | Разработка проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия- капитальный ремонт фасада |
| 6 | Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия | Включение данного многоквартирного жилого дома в «Краткосрочный план реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы в редакции» утвержденный Постановлением Департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 25 июня 2014 года № 11- НП. |
| 7 | Основное содержание капитального ремонта | Основное содержание работ: - Реставрация и ремонт фасадов; |
| 8 | Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования | Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют |
| 9 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 10 | Режим работы заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 11 | Сведения о нуждах заказчика: | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия областного значения «Римско-католический молитвенный дом "Костел", сер. XIX в.», расположенного по адресу: 156005, г. Кострома, ул. Ивановская, 41 А. |
| 12 | Требования к подрядчику | Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ: - разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 13 | Состав и содержание проектной документации на капитальный ремонт фасада | В соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 Раздел 1. Предварительные работы: - исходно-разрешительная документация; - предварительные исследования (акт обследования технического состояния с фотофиксацией; акт утрат первоначального облика) Раздел 2 Комплексные научные исследования: - натурные исследования – обмеры частей и элементов памятника (фасады); - акт исследования по зондажам Раздел 3 Проект реставрации: Стадия I «Эскизный проект»: - пояснительная записка; - архитектурные решения (фасады) Стадия II «Проект» - не разрабатывается; Стадия III «Рабочая проектно-сметная документация»: - дефектная ведомость; - сметная документация |
| 14 | Требования по научно руководству и авторскому и техническому надзору | Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ. |
| 15 | Исходно-разрешительная документации (сбор и подготовка совместно с департаментом культуры КО в порядке оказания технической помощи Заказчику) | - разрешение на проведение научно-исследовательских и проектных работ на капитальный ремонт объекта культурного наследия; - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки; - копии охранных документов; - графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы, план участка. |
| 16 | Нормативно-правовая база: | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения). Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», -СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия», - СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», -ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» -СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», -СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987. |
| 17 | Дополнительные требования и условия | Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. На реставрационные работы выполняется отдельная смета составленная ресурсным методом на основании сборников по реставрационным работам включенных в федеральный реестр. Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman (допускается Arial), размер шрифта 12, 14. Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или DVD-диске в формате PDF. Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. Для смет, составленных в других программах представить электронную версию в формате АРПС. В случае, при организации Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, получения отрицательного заключения Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительных затрат в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения; Подрядчик обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения; готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах. |
| 18 | Срок выполнения проектных работ | Не более 45 календарных дней от даты подписания договора |
| 19 | Начальная (максимальная) стоимость работ | 50 000 рублей |
| 20 | Требования к качеству и результату работ | 1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. 2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. |