Техническое задание

на разработку проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия областного значения «Усадьба Карцевых, серед. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Малышковская, дом 40

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта культурного наследия | Усадьба Карцевых, серед. ХIХ в. |
| 2 | Адрес объекта культурного наследия | 156011, г. Кострома, ул. Малышковская, 40 |
| 3 | Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану | Постановление главы администрации Костромской области от 30.12. 1993 г. № 598 «Об объявлении находящихся на территории Костромской области объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры», приложение 1 |
| 4 | Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование | Усадебный дом выходит главным фасадом на ул. Малышковскую. За ним расположен обширный парк с прудом в центральной части территории. Главный дом — деревянное, обшитое тесом одноэтажное здание с мезонином, чрезвычайно характерное для усадебной архитектуры позднего классицизма. Над прямоугольным в плане объемом, поставленным на кирпичный цоколь, возвышается поперечный мезонин, покрытый двускатной кровлей. Сбоку примыкает тамбур первоначального входа с двускатным покрытием. Два других тамбура — советского времени. Симметричный главный фасад в девять окон акцентирован четырехколонным портиком, который сильно выступает перед стеной и несет треугольный фронтон. На колонны опирается также балкон мезонина. Прямоугольные окна хороших пропорций обрамлены наличниками и завершены сандриками-полочками на волютообразных кронштейнах. Профилированный венчающий карниз крепится коваными гвоздями. На первом этаже парадные комнаты отделены от помещений задней половины коридором, идущим по продольной оси дома. |
| 5 | Цель выполняемых работ | Разработка проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия - капитальный ремонт крыши |
| 6 | Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия | Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17 июля 2014 года № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 25 июня 2014 года № 11-НП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы». |
| 7 | Основное содержание капитального ремонта | Содержание и намечаемая очередность капитального ремонта: - Ремонт обрешетки кровли; - Ремонт сохранившихся и воссоздание (по историческим аналогам) утраченных слуховых окон; - Ремонт дымовентиляционных труб; - Ремонт системы организованного наружного водостока |
| 8 | Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования | Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют |
| 9 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 10 | Режим работы заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 11 | Сведения о нуждах заказчика: | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия областного значения «Усадьба Карцевых, серед. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Малышковская, 40. |
| 12 | Требования к подрядчику | Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ: - разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 13 | Состав и содержание проектной документации | В соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 Раздел 1. Предварительные работы: - исходно-разрешительная документация; - предварительные исследования: акты технического состояния и утрат первоначального облика, предварительное инженерное заключение о состоянии конструкций стропильной системы. Раздел 2. Комплексные научные исследования: - натурные исследования, обмеры чердака и конструкций стропильной системы. Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект капитального ремонта крыши): Стадия I Эскизный проект – не разрабатывается; Стадия II Проект – не разрабатывается Стадия III Рабочая проектно-сметная документация: -инженерно-конструкторская часть; -научно-методические указания; -сметная документация. |
| 14 | Требования по научному руководству и авторскому и техническому надзору | Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ. |
| 15 | Исходно-разрешительная документации (сбор и подготовка совместно с департаментом культуры КО в порядке оказания технической помощи Заказчику) | - разрешение на проведение научно-исследовательских и проектных работ на капитальный ремонт объекта культурного наследия; - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки; - копии охранных документов; - графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы, план участка. |
| 16 | Нормативно-правовая база: | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения). Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», -СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия», -СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», -ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» -СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», -СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987. |
| 17 | Дополнительные требования и условия | Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. На реставрационные работы выполняется отдельная смета составленная ресурсным методом на основании сборников по реставрационным работам включенных в федеральный реестр. Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman, (допускается Arial), размер шрифта 12, 14. Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или DVD-диске в формате PDF. Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. Для смет, составленных в других программах представить электронную версию в формате АРПС. В случае, при организации Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, получения отрицательного заключения Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплаты дополнительных затрат в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения; Подрядчик обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения; готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах. |
| 18 | Срок выполнения проектных работ | Не более 45 календарных дней от даты подписания договора |
| 19 | Начальная (максимальная) стоимость работ | 50 000 рублей |
| 20 | Требования к качеству и результату работ | 1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. 2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. |