| Объект: | капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, д. 13 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, д. 13 |
| Сметная стоимость: | 84.759 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.445 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 11.395 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 1.4036 | 139.08 | 30.64 | 195 | 152 | 43 | 15.9 | 22.3 |
|  |  |  | 108.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 91 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 12-01-007-09 Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли | 1.4036 | 1 422.86 | 73.55 | 1 997 | 1 264 | 103 | 113 | 159 |
|  |  |  | 900.31 | 7.98 |  |  | 11 | 0.68 | 0.95 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(9817.92=10080.00*0.974) ]; ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 1 377 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 701 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | -1.4036 | 173.70 | 25.32 | -244 | -208 | -36 | 21.4 | -30 |
|  |  |  | 148.38 | 3.25 |  |  | -5 | 0.32 | -0.45 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | -177 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | -138 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-14-1 Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали с настенными желобами и свесами, 100 м2 покрытия | 1.797 | 1 907.13 | 114.81 | 3 427 | 2 118 | 206 | 148 | 267 |
|  |  |  | 1 178.77 | 22.13 |  |  | 40 | 2.18 | 3.92 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 1 791 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 1 403 |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 2.4535 | 9 435.60 |  | 23 150 |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.206*0.974/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.9602 | 1 096.27 | 15.34 | 1 053 | 305 | 15 | 45.7 | 43.9 |
|  |  |  | 317.62 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 253 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 198 |  |  |  |  |
| 7. | ТССЦ 102-0072 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | -0.7681 | 940.51 |  | -722 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.96018)*(-0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 0.7681 | 1 306.25 |  | 1 003 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.96018)*(0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-5-2 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из бревен, 100 м | 0.412 | 4 108.05 | 55.39 | 1 693 | 492 | 23 | 160 | 66 |
|  |  |  | 1 195.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 408 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 320 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов | 0.06 | 111.78 | 3.11 | 7 | 7 |  | 13.7 | 0.82 |
|  |  |  | 108.66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т | 0.0012 | 5 390.10 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.2*3*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.939 | 214.68 | 23.85 | 202 | 179 | 22 | 28.9 | 27.1 |
|  |  |  | 190.83 | 8.12 |  |  | 8 | 0.8 | 0.75 |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-022-01 Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.939 | 4 517.11 | 73.88 | 4 242 | 467 | 69 | 65.9 | 61.9 |
|  |  |  | 497.77 | 2.95 |  |  | 3 | 0.25 | 0.23 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 498 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 254 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 15-04-025-02 Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.939 | 1 721.48 | 11.79 | 1 616 | 611 | 11 | 82 | 77 |
|  |  |  | 650.95 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 580 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 287 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.2006 | 266.59 | 141.41 | 853 | 395 | 453 | 14.8 | 47.5 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 6 | 0.18 | 0.56 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 361 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 241 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | С113-9005-1 Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг | 86.4162 | 5.37 |  | 464 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.27*320.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 17. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.08642 | 30.69 | 30.69 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Объем: 0.27*320.06/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 18. | ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м | 0.017 | 1 294.60 | 118.64 | 22 | 20 | 2 | 164 | 2.8 |
|  |  |  | 1 175.96 | 40.40 |  |  | 1 | 3.98 | 0.07 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 0.5549 | 1 143.49 | 57.60 | 635 | 63 | 32 | 14.9 | 8.28 |
|  |  |  | 114.10 | 5.16 |  |  | 3 | 0.44 | 0.24 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала | 0.093 | 169.04 | 0.30 | 16 | 13 |  | 18.7 | 1.74 |
|  |  |  | 139.50 | 0.10 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | Накладные расходы | 74% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1219 | 1 438.25 | 57.52 | 175 | 73 | 7 | 70.9 | 8.64 |
|  |  |  | 596.81 | 30.52 |  |  | 4 | 2.78 | 0.34 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 60-19-1 Установка колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.05 | 7 242.44 | 15.30 | 362 | 55 | 1 | 147 | 7.37 |
|  |  |  | 1 099.76 | 1.25 |  |  |  | 0.12 | 0.01 |
|  | Объем: 6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 11-01-002-02 (Применительно) Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя | 37.42 | 66.02 | 50.33 | 2 470 | 587 | 1 883 | 2.02 | 75.7 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 169 | 0.51 | 19.2 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 111% |  |  | 839 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64% |  |  | 484 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 37.42 | 167.45 | 68.53 | 6 266 | 3 702 | 2 564 | 12.2 | 455 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 3 332 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 2 221 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 38.1684 | 324.93 |  | 12 402 |  |  |  |  |
|  | Объем: (37.42)*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 69-7-1 Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов | 0.35 | 1 912.05 | 13.37 | 669 | 51 | 5 | 20.8 | 7.28 |
|  |  |  | 145.81 | 1.73 |  |  | 1 | 0.17 | 0.06 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 41 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0066 | 1 453.87 | 230.73 | 10 | 8 | 2 | 173 | 1.14 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 1 | 7.74 | 0.05 |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 10-01-027-09 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0066 | 44 112.71 | 465.95 | 291 | 12 | 3 | 239 | 1.58 |
|  |  |  | 1 853.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 65-38-1 Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 1 | 23.63 |  | 24 | 13 |  | 1.76 | 1.76 |
|  |  |  | 12.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-0917:[ М-(129.67=84.75*1.53) ] |
|  | Начисления: Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 103% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 30. | ТССЦ 103-2306 Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х1000 мм, шт. | 1 | 22.10 |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.0)*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 26-01-017-01 Изоляция трубопроводов из вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 0.265 | 90.45 | 25.95 | 24 | 9 | 7 | 4.05 | 1.07 |
|  |  |  | 35.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.2+0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: СЦЭСМ 332101:[ ЭМ-(0.84=2.16*0.39) ]; ТССЦ 101-2466:[ М-(372.05=258.73*1.438) ]; ТССЦ 101-2481:[ М-(45.00=3.00*15) ]; ТССЦ 104-0162:[ М-(1566.95=142.45*11) ]; ТССЦ 113-0393:[ М-(8.91=62.30*0.143) ]; ТССЦ 113-0394:[ М-(3.81=190.55*0.02) ]; ТССЦ 506-0879:[ М-(1.89=57.22*0.033) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 104-0278 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм, м | 2.65 | 67.30 |  | 178 |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.19 | 4 280.17 | 55.39 | 813 | 227 | 11 | 160 | 30.4 |
|  |  |  | 1 195.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 188 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 148 |  |  |  |  |
| 34. | ТЕР 10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 1.0415 | 2 192.01 | 46.31 | 2 283 | 210 | 48 | 27.7 | 28.9 |
|  |  |  | 201.40 | 2.21 |  |  | 2 | 0.19 | 0.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (фронтон), 100 м2 стен | 0.0249 | 130.94 | 49.64 | 3 | 2 | 1 | 12.3 | 0.31 |
|  |  |  | 81.30 | 5.31 |  |  |  | 0.45 | 0.01 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-012-01 Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.0249 | 3 360.70 | 58.55 | 84 | 8 | 1 | 41.7 | 1.04 |
|  |  |  | 315.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕР 15-04-025-01 Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0249 | 1 315.69 | 8.68 | 33 | 13 |  | 67.3 | 1.68 |
|  |  |  | 534.35 | 0.13 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0.5808 | 715.49 | 7.26 | 416 | 219 | 4 | 50 | 29.1 |
|  |  |  | 377.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 241 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 149 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 21.244 | 44.28 | 33.94 | 939 | 84 | 721 | 0.58 | 12.3 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 37.42*0.4+5.35+140.36*0.0055*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 40. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 21.244 | 14.03 | 14.03 | 298 |  | 298 |  |  |
|  | Объем: 37.42*0.4+5.35+140.36*0.0055*1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 67 380 | 11 151 | 6 502 |  | 1419 |
|  |  |  |  |  |  |  | 244 |  | 26.2 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 66 071 | 11 034 | 5 480 |  | 1402 |
|  |  |  |  |  |  |  | 244 |  | 26.2 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 24 337 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 27; %=108 - по стр. 2; %=83 - по стр. 3, 4, 6, 9, 33; %=85 - по стр. 12; %=106 - по стр. 13, 28, 34, 36; %=95 - по стр. 14, 21, 37; %=90 - по стр. 15, 24, 31; %=78 - по стр. 18, 22, 26; %=110 - по стр. 19, 38; %=111 - по стр. 23; %=86 - по стр. 35) |  |  |  | 10 525 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 15, 24, 27, 31; %=55 - по стр. 2; %=65 - по стр. 3, 4, 6, 9, 33; %=80 - по стр. 12; %=54 - по стр. 13, 28, 34, 36; %=47 - по стр. 14, 21, 37; %=63 - по стр. 18, 22; %=68 - по стр. 19, 38; %=64 - по стр. 23; %=50 - по стр. 26; %=70 - по стр. 35) |  |  |  | 6 806 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 83 402 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 0.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 10) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 62 | 26 |  |  | 3.5 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 20; %=103 - по стр. 29) |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 20; %=60 - по стр. 29) |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 1 240 | 84 | 1 022 |  | 12.3 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 39) |  |  |  | 84 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39) |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 1 240 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 84 759 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 554 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 825 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |