| Стройка: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 56 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 56_коррект |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 56 |
| Основание: Ведомость дефектов |
| Сметная стоимость: | 76.80 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.32 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 10.39 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 3.3183 | 139.08 | 30.64 | 462 | 360 | 102 | 15.9 | 52.8 |
|  |  |  | 108.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 356 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 216 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 034 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (дранка под асбестоцементом), 100 м2 покрытия | 3.3183 | 139.50 | 41.43 | 463 | 325 | 137 | 14.4 | 47.7 |
|  |  |  | 98.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 322 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 195 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 980 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-02 Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно), 1 м3 подстилающего слоя | 40 | 66.02 | 50.33 | 2 641 | 628 | 2 013 | 2.02 | 81 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 180 | 0.51 | 20.5 |
|  | Объем: 200*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 111% |  |  | 897 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64% |  |  | 517 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 055 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 40 | 167.45 | 68.53 | 6 698 | 3 957 | 2 741 | 12.2 | 487 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 200*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 3 561 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 2 374 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 12 634 |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 40.8 | 324.93 |  | 13 257 |  |  |  |  |
|  | Объем: 200*0.2*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.018 | 1 453.87 | 230.73 | 26 | 22 | 4 | 173 | 3.11 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 1 | 7.74 | 0.14 |
|  | Объем: 0.45*1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.196 | 6 928.62 | 28.58 | 1 358 | 219 | 6 | 150 | 29.4 |
|  |  |  | 1 119.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6+4*3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 182 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 142 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 682 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.1677 | 214.68 | 23.85 | 36 | 32 | 4 | 28.9 | 4.84 |
|  |  |  | 190.83 | 8.12 |  |  | 1 | 0.8 | 0.13 |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-022-01 Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.1677 | 4 517.11 | 73.88 | 758 | 83 | 12 | 65.9 | 11.1 |
|  |  |  | 497.77 | 2.95 |  |  |  | 0.25 | 0.04 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 88 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 891 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 15-04-025-02 Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.559 | 1 721.48 | 11.79 | 962 | 364 | 7 | 82 | 45.8 |
|  |  |  | 650.95 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 346 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 171 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 479 |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.4 | 1 003.69 | 15.19 | 401 | 13 | 6 | 4.37 | 1.75 |
|  |  |  | 32.03 | 1.18 |  |  |  | 0.1 | 0.04 |
|  | Объем: 20+10*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 422 |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-027-09 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.018 | 44 112.71 | 465.95 | 794 | 33 | 8 | 239 | 4.31 |
|  |  |  | 1 853.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.45*1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 847 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-18-2 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.3228 | 1 548.47 | 23.91 | 3 597 | 1 051 | 56 | 65.1 | 151 |
|  |  |  | 452.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 331.83*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 872 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 683 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 152 |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 102-0080 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | -3.0197 | 791.06 |  | -2 389 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.32281)*-1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | 3.0197 | 1 254.01 |  | 3 787 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.32281)*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 3.3183 | 1 233.59 | 69.00 | 4 093 | 2 753 | 229 | 104 | 347 |
|  |  |  | 829.55 | 7.39 |  |  | 25 | 0.63 | 2.07 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(8769.60=10080.00*0.87) ]; ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 3 000 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 1 528 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 8 621 |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 2.2683 | 9 435.60 |  | 21 403 |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.3183*0.87/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | -3.3183 | 173.70 | 25.32 | -576 | -492 | -84 | 21.4 | -70.8 |
|  |  |  | 148.38 | 3.25 |  |  | -11 | 0.32 | -1.06 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | -417 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | -327 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | -1 320 |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.3183 | 266.59 | 141.41 | 885 | 410 | 469 | 14.8 | 49.3 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 6 | 0.18 | 0.58 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 374 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 509 |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-9005 Огнез -Д (огнебиозащитный состав), кг | 89.5941 | 5.37 |  | 481 |  |  |  |  |
|  | Объем: (3.3183)*0.27*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 21. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.0896 | 30.69 | 30.69 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Объем: (3.3183)*0.27*100/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 22. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.3247 | 1 825.07 | 1.87 | 593 | 347 | 1 | 131 | 42.7 |
|  |  |  | 1 068.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 79% |  |  | 274 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 174 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 041 |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 60-19-1 Установка колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.05 | 7 242.44 | 15.30 | 362 | 55 | 1 | 147 | 7.37 |
|  |  |  | 1 099.76 | 1.25 |  |  |  | 0.12 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 43 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 440 |  |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.188 | 131.34 |  | 25 | 12 |  | 9.24 | 1.74 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 42 |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.75 | 44.28 | 33.94 | 122 | 11 | 93 | 0.58 | 1.59 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 27.5*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 26. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 24.75 | 3.76 | 3.26 | 94 |  | 81 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 8 | 0.02 | 0.59 |
|  | Объем: 27.5*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 27. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 27.5 | 14.03 | 14.03 | 386 |  | 386 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 60 721 | 10 183 | 6 275 |  | 1299 |
|  |  |  |  |  |  |  | 210 |  | 23.1 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 60 117 | 10 172 | 5 712 |  | 1297 |
|  |  |  |  |  |  |  | 202 |  | 22.5 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 38 447 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 6; %=111 - по стр. 3; %=90 - по стр. 4, 19; %=83 - по стр. 7, 13, 18; %=85 - по стр. 8; %=106 - по стр. 9, 11, 12; %=95 - по стр. 10; %=108 - по стр. 16; %=79 - по стр. 22; %=78 - по стр. 23, 24) |  |  |  | 10 007 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 4, 6, 19; %=64 - по стр. 3; %=65 - по стр. 7, 13, 18; %=80 - по стр. 8; %=54 - по стр. 9, 11, 12; %=47 - по стр. 10; %=55 - по стр. 16; %=50 - по стр. 22; %=63 - по стр. 23, 24) |  |  |  | 6 075 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 76 199 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 604 | 11 | 563 |  | 1.59 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0.59 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 25, 26) |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 25, 26) |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 604 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 76 803 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 007 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 075 |  |  |  |  |

| Составил: | начальник отдела Носочкова Ю.Э. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |