| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 26_коррект |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, бульвар Петрковский, д. 26 |
| Сметная стоимость: | 68.213 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.186 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 9.292 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-02 Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия | 2.128 | 71.04 | 12.52 | 151 | 125 | 27 | 8.58 | 18.3 |
|  |  |  | 58.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 124 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 74 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 12-01-007-09 Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами, 100 м2 кровли | 2.128 | 11 240.78 | 73.55 | 23 920 | 1 916 | 157 | 113 | 241 |
|  |  |  | 900.31 | 7.98 |  |  | 17 | 0.68 | 1.44 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 2 088 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 1 068 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -2.073 | 10 080.00 |  | -20 896 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.1284)*(-0.974) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦ 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | 3.831 | 1 254.01 |  | 4 804 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.1284)*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 1.629 | 9 435.60 |  | 15 371 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.1284*0.974/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 11-01-002-02 Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно), 1 м3 подстилающего слоя | 27.2 | 66.02 | 50.33 | 1 796 | 427 | 1 369 | 2.02 | 55.1 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 123 | 0.51 | 13.9 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 609 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 351 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 27.2 | 167.45 | 68.53 | 4 555 | 2 691 | 1 864 | 12.2 | 331 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 2 422 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 1 601 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 27.744 | 324.93 |  | 9 015 |  |  |  |  |
|  | Объем: 27.2*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 26-01-055-02 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 2.72 | 678.98 | 25.95 | 1 847 | 344 | 71 | 16.5 | 44.9 |
|  |  |  | 126.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 8*17*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 310 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 205 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов | 0.06 | 111.78 | 3.11 | 7 | 7 |  | 13.7 | 0.82 |
|  |  |  | 108.66 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72.25% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т | 0.002 | 5 390.10 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.6/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.128 | 144.33 | 38.97 | 307 | 224 | 83 | 15.2 | 32.3 |
|  |  |  | 105.36 | 5.43 |  |  | 12 | 0.46 | 0.98 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 196 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 153 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.412 | 1 003.69 | 15.19 | 414 | 13 | 6 | 4.37 | 1.8 |
|  |  |  | 32.03 | 1.18 |  |  |  | 0.1 | 0.04 |
|  | Объем: 17+8.06+8.06+8.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карнизов), 100 м2 подшивки | 0.368 | 214.68 | 23.85 | 79 | 70 | 9 | 28.9 | 10.6 |
|  |  |  | 190.83 | 8.12 |  |  | 3 | 0.8 | 0.29 |
|  | Объем: (17.6+8.66)*2*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 10-01-022-01 Подшивка потолков досками обшивки (карнизы), 100 м2 потолка | 0.368 | 4 517.11 | 73.88 | 1 662 | 183 | 27 | 65.9 | 24.3 |
|  |  |  | 497.77 | 2.95 |  |  | 1 | 0.25 | 0.09 |
|  | Объем: (17.6+8.66)*2*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 195 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 15-04-025-02 Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизы), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.368 | 1 721.48 | 11.79 | 634 | 240 | 4 | 82 | 30.2 |
|  |  |  | 650.95 | 0.13 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | Объем: (17.6+8.66)*2*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 227 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 3.1512 | 715.49 | 7.26 | 2 255 | 1 190 | 23 | 50 | 158 |
|  |  |  | 377.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (8.66+17.6)*2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 1 307 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 809 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕР 13-06-003-01 Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности | 86.7 | 7.72 |  | 669 | 669 |  | 1.04 | 89.7 |
|  |  |  | 7.72 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (7.7*4+8.68+5.3*12+2.8*8)*0.22*3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 542 |  |  |  |  |
|  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 398 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 10-01-094-01 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель", 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.867 | 1 143.47 | 87.09 | 991 | 144 | 76 | 20.9 | 18.1 |
|  |  |  | 166.19 | 0.76 |  |  | 1 | 0.08 | 0.07 |
|  | Объем: (7.7*4+8.68+5.3*12+2.8*8)*0.22*3.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 154 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 78 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 2 160.01 | 10.37 | 43 | 43 |  | 309 | 6.19 |
|  |  |  | 2 149.64 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 2 | 296.25 | 26.78 | 593 | 114 | 54 | 7.62 | 15.2 |
|  |  |  | 56.88 | 1.63 |  |  | 3 | 0.14 | 0.28 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 124 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 63 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТССЦ 203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 | 1.3 | 400.71 |  | 521 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.65*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-0924 Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м, компл. | 2 | 24.85 |  | 50 |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.128 | 266.59 | 141.41 | 567 | 263 | 301 | 14.8 | 31.6 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 4 | 0.18 | 0.37 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 240 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦ 113-9005 Огнес -Д (огнебиозащитный состав), кг | 57.467 | 5.37 |  | 309 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.1284)*0.27*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 26. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.057 | 30.69 | 30.69 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Объем: 57.467/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 27. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.267 | 1 542.15 | 71.90 | 412 | 183 | 19 | 81.5 | 21.8 |
|  |  |  | 686.33 | 38.15 |  |  | 10 | 3.48 | 0.93 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 182 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 60-19-1 Установка колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.04 | 7 242.44 | 15.30 | 290 | 44 | 1 | 147 | 5.9 |
|  |  |  | 1 099.76 | 1.25 |  |  |  | 0.12 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 34 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 29. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.18 | 131.34 |  | 24 | 12 |  | 9.24 | 1.66 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 4.5*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.06 | 4 280.17 | 55.39 | 257 | 72 | 3 | 160 | 9.61 |
|  |  |  | 1 195.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 47 |  |  |  |  |
| 31. | ТЕРр 58-10-1 Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.24 | 6 114.64 | 6.05 | 1 468 | 37 | 1 | 20.6 | 4.95 |
|  |  |  | 153.74 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 6*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 31 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 24 |  |  |  |  |
| 32. | ТЕРр 58-10-3 Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 3 474.26 | 3.72 | 139 | 11 |  | 35.8 | 1.43 |
|  |  |  | 266.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-10-5 Установка отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 3 530.15 | 3.72 | 141 | 9 |  | 29.7 | 1.19 |
|  |  |  | 221.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-6 Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 7 007.15 | 3.72 | 280 | 9 |  | 29.7 | 1.19 |
|  |  |  | 221.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-22-2 Установка ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. | 0.16 | 586.13 | 0.46 | 94 | 14 |  | 12.2 | 1.94 |
|  |  |  | 86.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 36. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 15.994 | 44.28 | 33.94 | 708 | 64 | 543 | 0.58 | 9.24 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 38 |  |  |  |  |
| 37. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 15.994 | 14.03 | 14.03 | 224 |  | 224 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 53 714 | 9 118 | 4 864 |  | 1168 |
|  |  |  |  |  |  |  | 174 |  | 18.4 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 52 773 | 9 047 | 4 095 |  | 1158 |
|  |  |  |  |  |  |  | 174 |  | 18.4 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 24 968 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1; %=108 - по стр. 2; %=110.7 - по стр. 6; %=90 - по стр. 7, 9, 24; %=83 - по стр. 12, 20, 30-35; %=106.2 - по стр. 13, 15, 19, 21; %=85 - по стр. 14; %=94.5 - по стр. 16, 27; %=109.8 - по стр. 17; %=81 - по стр. 18; %=78 - по стр. 28, 29) |  |  |  | 9 001 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 7, 9, 18, 24; %=55.25 - по стр. 2; %=63.75 - по стр. 6; %=65 - по стр. 12, 20, 30-35; %=53.55 - по стр. 13, 15, 19, 21; %=80 - по стр. 14; %=46.75 - по стр. 16, 27; %=68 - по стр. 17; %=63 - по стр. 28, 29) |  |  |  | 5 487 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 67 261 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 0.82 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 10) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 10) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 934 | 64 | 769 |  | 9.24 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 36) |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 36) |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 934 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 68 213 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 9 007 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 492 |  |  |  |  |

| Составил: | начальник отдела Ю.Э.Носочкова |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |