Приложение № 5

к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по капитальному ремонту на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Костромская область, Буйский район, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 4.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом |
| 2 | Местоположение | Россия, Костромская область, Буйский район, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 4 |
| 3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 4 | Данные подрядной организации | По результатам конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Стадийность | Строительные работы |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |
| 9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 50 календарных дней |
| 10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 1962660 рублей |

1.  Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Костромская область, Буйский район, пгт Чистые Боры, ул. Мира, д. 4, необходимо выполнить капитальный ремонт мягкой кровли.

2. Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту мягкой кровли многоквартирного дома:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

3.  Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

5. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.

- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в срок, не позднее 7 календарных дней с момента подписания договора Заказчиком.

3.  Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту мягкой кровли

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (основная + лифтовая) | м2 | 889,12 |  |
| 2 | Разборка плит парапета массой до 0,5 т | шт | 90 |  |
| 3 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм | м2 | 807,76 |  |
| 4 | Разборка сетки 4Вр 100х100 | т | 1,4944 |  |
| 5 | Разборка покрытий керамзитом | м3 | 17,3138 |  |
| 6 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм | м2 | 34,63 |  |
| 7 | Разборка пароизоляции прокладочной в один слой | м2 | 843,49 |  |
| 8 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из пленки полиэтиленовой | м2 | 843,49 |  |
| 9 | Утепление покрытий керамзитом существующим | м3 | 17,3138 |  |
| 10 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм из раствора Марки 100 | м2 | 807,76 |  |
| 11 | Армирование стяжки сеткой 4Вр 100х100 | т | 1,4944 |  |
| 12 | Устройство кровли плоской из наплавляемых материалов в 2 слоя с устройством примыканий из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, и цементных бортиков. | м2 | 889,12 |  |
| 13 | Смена отлива на парапете из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | м.п. | 191,93 |  |
| 14 | Смена водосточных воронок | шт | 4 |  |
| 15 | Смена колпаков на вентиляционных трубах в пять каналов из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | шт | 30 |  |
| 16 | Прочистка вентиляционных каналов | м.п. | 42,165 |  |
| 17 | Смена зонтов на канализационных асбестоцементных трубах диаметром 200 мм | шт | 12 |  |
| 18 | Замена дефлектора диаметром патрубка 500 мм | шт | 2 |  |
| 19 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка из труб хризотилцементных диаметром 100 мм3, длиной 3 м | шт | 12 |  |
| 20 | Изоляция канализационных стояков минераловатными плитами Марки-100 мм | м3 | 0,7222 |  |
| 21 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен вентиляционных каналах | м2 | 69,9 |  |
| 22 | Улучшенная штукатурка стен вентиляционных каналах | м2 | 69,9 |  |
| 23 | Огрунтовка стен вентиляционных каналах | м2 | 69,9 |  |
| 24 | Шпатлевка стен вентиляционных каналах | м2 | 69,9 |  |
| 25 | Окраска поверхности стен каналов поливинилацетатная | м2 | 69,9 |  |
| 26 | Разборка ограждения кровли с последующей установкой по всему периметру крыши | м | 163,2 |  |
| 27 | Установка ограждения | м | 163,2 |  |
| 28 | Окраска ограждения (163,2x0.500) | м2 | 81,6 |  |
|  | ВЫХОД НА КРОВЛЮ |  |  |  |
| 29 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | м | 2,5 |  |
| 30 | Смена обрешетки с прозорами из обрезных досок толщиной до 30 мм | м2 | 7,5 |  |
| 31 | Устройство кровли из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | м2 | 7,5 |  |
| 32 | Разборка стен обитых оцинкованной сталью | м2 | 19 |  |
| 33 | Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен | м2 | 19 |  |
| 34 | Разборка каркаса деревянных стен из брусьев | м2 | 19 |  |
| 35 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | м2 | 0,8 |  |
| 36 | Установка элементов каркаса стен из брусьев | м3 | 0,018 |  |
| 37 | Обшивка каркасных стен досками обшивки | м2 | 19 |  |
| 38 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной | м2 | 19 |  |
| 39 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 0,8 |  |
| 40 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов | м2 | 1,92 |  |
|  | ЛЮК |  |  |  |
| 41 | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,3499 |  |
| 42 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100) | м3 | 0,3499 |  |
| 43 | Разборка люков | м2 | 1,18 |  |
| 44 | Установка люков | м2 | 1,18 |  |
|  | МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 45 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | м2 | 65,15 |  |
| 46 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | м2 | 65,15 |  |
| 47 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | м2 | 65,15 |  |
| 48 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная | м2 | 65,15 |  |
| 49 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 6,3 |  |
| 50 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 113,7 |  |
| 51 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | т | 113,7 |  |

4.  Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.

Технические характеристики для верхнего слоя:

Потенциальная долговечность материала,

Подтвержденная протоколом испытаний, лет                                                    25-30

Межремонтный срок эксплуатации кровли до, лет                                                 22

Температура гибкости на брусе R=10 мм не менее, ◦ С                                        - 25

Хрупкость вяжущего не менее, ◦ С                                                                          - 35

Теплостойкость материала не менее, ◦ С                                                                 100

Нижний слой кровельного ковра на рядовой кровле, в том числе, по основанию из сборной стяжки, и их примыканиях, толщиной не менее 4,0 мм. Вес м2,кг – 4,95. Основа материала – полиэстер. Минимальная разрывная сила продольная/поперечная, Н – 600/400.

Верхний слой кровельного ковра, толщиной не менее 4,2 мм. Вес м2,кг – 5,2. Основа материала – полиэстер. Минимальная разрывная сила продольная/поперечная, Н – 600/400.

5. Качество работ:

1.  Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

2.  Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

3.  Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

4.  Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

5.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

6.  Сертификаты качества на материалы.

Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.