Приложение № 5

к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали) многоквартирного жилого дома капитальный ремонт по адресу: Костромская область, Сусанинский район,

поселок Сусанино, ул. Крупской, дом № 30

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 1.2 | Местоположение | Костромская область, Сусанинский район, поселок Сусанино, ул. Крупской, дом № 30 |
| 1.3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 1.4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 1.7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 1.8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |
| 1.9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 40 календарных дней |
| 1.10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 196480 рублей |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном  жилом расположенному по адресу: Костромская область, пгт. Сусанино, ул. Крупская, д № 30 необходимо выполнить капитальный ремонт скатной кровли (замена шиферной кровли на кровлю из листовой оцинкованной стали).

- Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

- Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

- Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.

- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной кровли

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 103,01 |
| 3.2. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под асбестоцементом) | м2 | 103,01 |
| 3.3. | Разборка подстилающих слоев шлаковых | м3 | 13,6 |
| 3.4. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из плит минераловатных на синтетическом связующем с устройством пароизоляции | м3 | 13,6 |
| 3.5. | Добавление стропильных ног из бруса 180 х 50 сдвоенных длина 1 стропильной ноги 5 м, количество 8 шт, добавление и подкосов брус 150 х150 длина 1,6 м количество 9 | м3 | 1,044 |
| 3.6. | Демонтаж и монтаж оконного блока в фронтоне | м2 | 0,30 |
| 3.7. | Разборка подшивки карниза 100% от общего объема ширина карниза 0,7 м, лобовая доска 0,1 м | м2 | 21,56 |
| 3.8. | Подшивка карнизов досками обшивки | м2 | 21,56 |
| 3.9. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизов | м2 | 21,56 |
| 3.10. | Установка лесов | м2 | 117,00 |
| 3.11. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной от 25 мм 30 % от общего объема | м2 | 30,903 |
| 3.12. | Устройство кровли 2-х фальцевой из оцинкованной стали с настенными желобами | м2 | 103,01 |
| 3.13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом огнебиозащитным (жидкий концентрат) | м2 | 103,01 |
| 3.14. | Простая штукатурка дымовых труб в районе чердака, размеры труб 0,75х0,5х2,6 и0,5х0,4х2,6 | м2 | 11,18 |
| 3.15. | Установка колпаков на дымоходы | шт | 2 |
| 3.16. | Прочистка дымоходов | мп | 13,8 |
| 3.17. | Устройство ходовых мостиков на чердаке | м | 15,44 |
| 3.18. | Демонтаж обшивки фронтона | м2 | 4,4975 |
| 3.19. | Монтаж обшивки фронтона | м2 | 4,4975 |
| 3.20. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтона | м2 | 4,4975 |
| 3.21. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 8,22 |
| 3.22. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (вывоз мусора) | т | 8,22 |
| 3.23. | Перевозка грузов II класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 62 км (леса трубчатые) | т | 0,041 |
| 3.24. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 62 км (перевозка стройматериалов) | т | 1,2341 |
| 3.25. | Перевозка грузов 4 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 620 км (перевозка стройматериалов) | т | 0,555 |

- Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора.  Материалы используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.

- Утеплитель:

прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)

водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

группа горючести Г4

- Состав огнебиозащитный

5. Качество работ:

1.  Работы выполняются только на крыше основного здания.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны быть обязательно иметь двойной фалец.

3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, маурлатов и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.