Приложение № 6

к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, пер. Малый, д. 2 а

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 1.2 | Местоположение | г. Кострома, пер. Малый, д. 2 а |
| 1.3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 1.4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 1.7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 1.8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |
| 1.9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 60 календарных дней |
| 1.10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 983 160 рублей |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном жилом расположенному по адресу: г. Кострома, пер. Малый, д. 2 а необходимо выполнить капитальный ремонт скатной крыши.

- Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного дома:

-  действующих СНиП, ВСН, МДС.

- Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.

- Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.

- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной крыши

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 384,64 |
| Разборка отливов, свесов из оцинкованной стали | м\п | 52,82 |
| Замена обрешетки 100% | м2 | 384,64 |
| Смена венцов в стенах из бревен D 240 мм | м\п | 14,2 |
| Замена стропильных ног из досок | м\п | 38,4 |
| Замена мауэрлата | м\п | 13 |
| Замена стропильных ног из бревен (прогоны) | м\п | 2 |
| Замена стропильных ног из досок (кобылки) | м\п | 21 |
| Усиление узлов скобами | шт. | 2 |
| Разборка подстилающих слоев шлаковых | м3 | 59,6736 |
| Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из плит минераловатных на синтетическом связующем с двухслойной пароизоляцией – 596,74 м2 | м3 | 59,6736 |
| Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом огнебиозащитным (жидкий концентрат) | м2 | 384,64 |
| Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами | м2 | 384,64 |
| Ограждение кровель перилами (снегозадержатели) | м\п | 78,32 |
| Окраска снегозадержателей | м2 | 39,16 |
| Смена воронок | шт | 6 |
| Смена отметов | шт | 6 |
| Смена колен | шт | 18 |
| Смена прямых звеньев водосточных труб | м\п | 42 |
| Смена ухватов | шт | 36 |
| Устройство ходов на чердаке | м.п. | 39,16 |
| Ремонт деревянных перекрытий | м2 | 11,4 |
| Установка люков в перекрытиях 1*1 м – 1 шт | м2 | 1 |
| Окраска карнизов | м2 | 48,43 |
| Замена слухового окна 0,8*1,75 м | шт. | 2 |
| Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | м2 | 3,28 |
| Разборка дымовых кирпичных труб | м\п | 12,4 |
| Смена канализационного стояка из чугунной трубы D 100 мм – 1,5 м | шт | 3 |
| Изоляция трубопроводов плитами минераловатными | м3 | 0,0628 |
| Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм периметром 1200 мм | м2 | 0,6 |
| Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 1200 мм | м2 | 7,2 |
| Разборка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм | шт | 1 |
| Установка зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм | шт | 4 |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | м2 | 493,42 |
| Уборка строительного мусора | тн | 43,75 |

- Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.

- Утеплитель:

прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)

водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

группа горючести НГ

- Состав огнебиозащитный

5. Качество работ:

1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фальц.

3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, мауэрлатом и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.